## Slide 1: Çizim Koordinat Sistemleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
1-Mutlak Kartezyen Koordinat Sistemi
2-Artışlı Kartezyen (Absolude) Koordinat Sistemi
3-Açılı (Polar) Kartezyen Koordinat Sistemi
4-Dinamic koordinat girişi ile çizim Sistemi

## Slide 2
AutoCAD Programında Çizilen bütün unsurların ekranda dolayısıyla kağıda çıktısında koordinatları vardır. Çizim öğeleri ekranda çizilirken bu koordinatlara yerleştirmek gerekmektedir.
Çizimde kullanılan 3 koordinat sistemi vardır. Bu üç sistem dışında AutoCAD 2007 versionundan sonraki versionlarda Dinamik koordinat girişi sayesinde çok daha pratik çizimler yapılması sağlanmıştır.
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 3
  1-Mutlak Kartezyen Koordinat Sistemi:
Koordinat Sistmeleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Mutlak koordinat sisteminde tüm mesafeler Orjine göre verilir. Bu özelliğinden dolayı tüm mesafelerin orjine göre hesaplanması gerekmektedir. Kullanıcı için hesap gerektiren ve hata yapma olasılığı olan bir çizim tekniğidir. Bu Sistemde 1. Rakam X ekseninde 2. Rakam Y ekseninde aralara virgül konularak girilir.

## Slide 4
  300 x 300 bir kare Mutlak Kartezyen Koordinat Sistemi ile aşağıdaki gibi çizilir
Koordinat Sistemleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 5
  2-Artışlı Kartezyen (Absolude) Koordinat Sistemi:
Koordinat Sistmeleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Bu koordinat sisteminde en son gelinen nokta 0,0 noktası kabul edilerek diğer noktanın yeri tarif edilir. X ve Y koordinatlarının başına “@” işareti getirilir. Artışlı koordinet sistemi @X,Y şeklinde ifade edilir.

## Slide 6
  300 x 300 bir kare Artışlı Kartezyen (Absolude) Koordinat Sistemi ile aşağıdaki gibi çizilir
Koordinat Sistemleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 7
  3-Açılı (Polar) Kartezyen Koordinat Sistemi:
Koordinat Sistmeleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Bu koordinat sisteminde mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak “@” işareti kullanılır. Bu koordinat sisteminin gösterimi @mesafe<Açı Şeklindedir

## Slide 8
  Kenar uzunlıkları 300 mm olan bir üçgen Açılı (Polar) Kartezyen Koordinat Sistemi ile aşağıdaki gibi çizilir
Koordinat Sistemleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 9
  4-Dinamic koordinat girişi ile çizim Sistemi:
Koordinat Sistmeleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
AutoCAD’ın yeni versionlarında kullanılan koordinat giriş sistemidir. Komut girildikten sonra mouse ile yön gösterilip mesafe direk klavyeden ekrana girilir.
Dinamic komut sistemini aktif etmek için F12 Tuşu Yada Alt kısımdaki butonuna basılır. Dinamik input seçeneği aktifken çizim ekranına verilerir

## Slide 10
  Kenar uzunlıkları 300 mm olan bir üçgen Açılı (Polar) Kartezyen Koordinat Sistemi ile aşağıdaki gibi çizilir
Koordinat Sistemleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
  Şeklinde girilir

## Slide 11
Block Komutları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025